## Slide 1: Определение параметров плазмы в зоне разряда лазерно-плазменных источников ЭУФ излучения с газоструйными мишенями
Перекалов А.А.
ИФМ РАН
Нижний Новгород, 2021

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ
Проводится разработка лабораторного источника ЭУФ и МР излучения, обладающего высокой интенсивностью излучения
Источник может быть применен в области рентгеновской литографии и микроскопии в «водном окне прозрачности»
Наиболее перспективный тип источников – лазерно-плазменный источник излучения
Газовые мишени, применяемые в ЛПИ, обладают рядом преимуществ по сравнению с твердотельными
Схема рентгеновского микроскопа
Спектрометр-монохроматор, работающий по схеме Черни-Тюрнера
Рентгеновский микроскоп

## Slide 3: Цели работы
Получение эмиссионных спектров газовых мишеней, определение степени ионизации излучающих ионов
Оценка основных параметров плазмы, образующейся в зоне лазерной искры
Проведение оценок параметров перспективных газоструйных ЛПИ с различными газовыми мишенями

## Slide 4: Процессы при формировании лазерной искры
Возникновение первичного пробоя (затравочных электронов)
Образование электронной лавины
Поглощение лазерного излучения плазмой с высоким зарядовым числом и её нагрев
Распространение «детонационной волны»
Формирование эмиссионного ЭУФ и МР излучения
Фотография лазерной искры

## Slide 5: Возникновение первичного пробоя
Основной механизм образования первичного пробоя под воздействием мощного потока ИК излучения - многоквантовый (многофотонный) фотоэффект.
Эффект пороговый
Условие возникновения: >I, где I – потенциал ионизации
Вероятность фотоэффекта: P~E2a , Е-напряженность электрического поля, а – число, зависящее от рода газа.
Необходимо поле E ≳ 107В/см
В плотных газовых мишенях наблюдается пробой при существенно меньшем значении поля!
Схема опытов по определению вероятности многофотонной ионизации. 1 – рубиновый лазер, 2 – полупрозрачное зеркало, 3 – линза, 4 – область фокуса, 5 – линии электрического поля, 6 – коллектор, 7 –фильтр, 8 – линза, 9 – микрообъектив, 10- пленка
Райзер Ю. П. Лазерная искра и распространение разрядов. – М.: Наука, 1974. – 308с.

## Slide 6: Образование электронной лавины
Первичные электроны поглощают кванты лазерного излучения при столкновении с атомами газа (обратное тормозное поглощение). В случае h∙коэффициент поглощения квантов в слабо ионизированном газе приближенно задается классической формулой:
где e – заряд электрона, Ne - плотность электронов, m – масса электрона, –частота лазерного излучения, - эффективная частота столкновения электронов с атомами.
«Быстрые» электроны, с энергией достаточной для ионизации, сталкиваются с атомом. При этом выбивают вторичные «медленные» электроны.
Зельдович Б., Райзер Ю. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. – Наука, 1966.
Зависимость пробивающего поля от давления газа (рубиновый лазер λ=694.3нм, W=1Дж, τ=30нс)

## Slide 7: Поглощение лазерного излучения плазмой
Z
S0
В области вблизи фокуса газ сильно ионизован за счёт электронной лавины. Происходит активное поглощение излучения в слое толщиной:
где T – температура плазмы [K], – энергия кванта лазерного излучения [эВ], Z – эффективное зарядовое число, N – плотность мишени, g – фактор Гаунта.

## Slide 8: Распространение детонационной волны
S0 – световой поток излучения лазера, D – скорость распространения плазменного фронта, a – скорость движения плазменного фронта в боковых направлениях, 2r – диаметр фокусного пятна, Δx – характерная толщина слоя, в котором происходит поглощение лазерного излучения. p, ρ, ε – давление, плотности и внутренняя энергия газа до плазменного фронта. p0, ρ0, ε0 – давление плотность и внутренняя энергия газа за плазменным фронтом.
a
a
2r
Δx
S0
D
p, ρ, ε
p0, ρ0, ε0
Поглощающий слой перемещается вдоль лазерного луча !
Из-за поглощения квантов лазера плазма нагревается. Нагрев приводит к резкому росту давления и формированию детонационной волны
Схема распространения детонационной волны

## Slide 9: Расчётная модель
Для описания плазмы в зоне разряда использовалась модель «световой детонации»:
(1)
(2)
где D – скорость детонационной волны в м/с, Е – плотность энергии плазмы в Дж/кг, S0 – падающий световой поток от лазера в Дж/м2∙с, ρ0 – плотность газа в кг/м3, γ=1.66 – показатель адиабаты для плазмы, δ – показывает какая часть энергии тратится на распространение детонационной волны
(3)
где a – скорость вытекания газа через боковые стенки цилиндрической детонационной волны, r – радиус фокусного пятна в м, Δх – характерная толщина слоя, в котором происходит поглощение лазерного излучения в м.
Райзер Ю. П. Лазерная искра и распространение разрядов. – М.: Наука, 1974. – 308с.

## Slide 10: Расчётная модель
Величина определяется средней длиной свободного пробега лазерного излучения в плазме .
(4)
где Z - среднее зарядовое число, N – плотность исходных атомов газа в 1/см3, Т – температура плазмы в зоне разряда, - энергия кванта лазерного излучения в эв, g – фактор Гаунта.
Зная плотность энергии плазмы, образовавшейся в зоне разряда, её температуру можно оценить по формуле (5):
(5)
где Е – плотность энергии плазмы, рассчитанная по формуле (2), M – масса атома в а.е.м., k – постоянная Больцмана, Z – среднее зарядовое число, I∑ – суммарный потенциал ионизации.
Характерный размер излучающей области (минимальная оценка) в мкм вычислялся по формуле (6):
(6)
где D – скорость детонационной волны [м/c], τ – длительность лазерного импульса [c]

## Slide 11: Ограничения на применение модели
Плазма считается термализованной
Мишень считается неограниченной (r>>rфок)
Не учитывается неоднородная плотность газовой струи
Не учитывается распределение электронов и ионов по энергиям
Потери энергии плазмой на излучение малы

## Slide 12: Зависимости температуры плазмы от плотности мишени
Расчёты для Kr, радиус фокусного пятна 30 мкм, длительность лазерного импульса 5 нс, Z=9.

## Slide 13: Зависимости температуры плазмы и потерь от плотности мишени
СО2
Kr
Максимальная температура плазмы получается при той плотности мишени, при которой энергия затрачиваемая на формирование ударной волны равна потерям энергии через боковую стенку волны (δ=1/2)
W=0,8 Дж, τ=5 нс

## Slide 14: Зависимости температуры плазмы от радиуса фокуса
За счёт уменьшения размеров фокусного пятна можно добиться дополнительного нагрева плазмы. T~ а зависит от плотности мишени. Для мишени плотностью N=2∙1019 ат/см3 а=0,5

## Slide 15: Исследовательская установка
Схема исследовательской установки. 1 – лазер, 2 –приемник мощности ИМО-2, 3 – делительная пластинка, 4 – призма, 5 – входное окно, 6 – фокусирующая линза, 7 – сопло, 8 – теплообменник, 9 – вакуумный затвор, 10 – свободновисящий пленочный фильтр, 11 – РСМ-500, 12 – ТМН, 13 – пленочный фильтр, 14 – спектрометр на основе МРЗ
Фотография исследовательской установки
Лазер Nd:YaG λ=1064 нм, Еимп= 0,8 Дж, τ=5,2 нс

## Slide 16: Эмиссионный спектр криптона
Плотность мишени N=2∙1019 ат/см3
В спектре наблюдаются эмиссионные линии ионов Kr-VIII, Kr-IX и Kr-X, Z=8.
Параметры плазмы: T=1,78∙106 K, D=1,03∙107 см/с, Δх=158 мкм, δ=0.16, L=800 мкм
Большая часть энергии «идёт» на потери через боковую стенку
Kr-X
Kr-VIII
Kr-IX

## Slide 17: Эмиссионный спектр углекислоты
Плотность мишени N=2∙1019 мол/см3
В спектре наблюдаются эмиссионные линии ионов O-V и O-VI.
Эмиссионные линии ионов углерода не наблюдаются.
Параметры плазмы: Т=1,26∙106 К, D=1,48∙107 см/c, Δх=90 мкм, δ=0.25, L=1160 мкм.
Энергия преимущественно «идет» на потери через боковую стенку.
O-VI
O-VI
O-VI
O-V
O-V
O-V

## Slide 18: Оценка параметров плазмы для исследованных газовых мишеней
Газ | Т, К | delta | D, см/с | L, mkm | Δх, mkm | Ε, эВ | I, эВ
Ne | 1,05∙106 | 0,158 | 1,66∙107 | 1290 | 160 | 252,9 | 239,1 (Ne-VIII)
Ar | 1,32∙106 | 0,22 | 1,46∙107 | 1140 | 110 | 315,9 | 478,7 (Ar-X)
Kr | 1,78∙106 | 0,16 | 1,03∙107 | 800 | 160 | 329,3 | 275 (Kr-X)
Xe | 2,05∙106 | 0,137 | 8,44∙106 | 660 | 190 | 344,3 | 229 (Xe-XI)
N2 | 1,12∙106 | 0,126 | 1,37∙107 | 1070 | 210 | 195,1 | 97,89 (N-V)
CO2 | 1,26∙106 | 0,25 | 1,48∙107 | 1160 | 90 | 224,3 | 138,12 (O-VI)
CHF3 | 1,27∙106 | 0,485 | 1,6∙107 | 1240 | 30 | 240,3 | 185,19 (F-VII)
CCl2F2 | 1,44∙106 | 0,627 | 1,44∙107 | 1130 | 20 | 271,3 | 348,9 (Cl-VIII)
SF6 | 1,1∙106 | 0,88 | 1,51∙107 | 1180 | 4 | 220,5 | 280,9 (S-VII)

## Slide 19: Оценка параметров плазмы для углеводородных мишеней
Газ | Т, К | delta | D, см/с | L, мкм | Δx, мкм
CH4 (метан) | 6.78∙105 | 0.085 | 1.45∙107 | 1130 | 323
C2H6 (этан) | 8.28∙105 | 0.177 | 1.5∙107 | 1170 | 140
C3H8 (пропан) | 9.09∙105 | 0.274 | 1.53∙107 | 1190 | 79
C4H10 (бутан) | 9.55∙105 | 0.374 | 1.55∙107 | 1210 | 50
C2H4 (этилен) | 8.44∙105 | 0.139 | 1.42∙107 | 1110 | 186
C3H6 (пропилен) | 9.33∙105 | 0.236 | 1.48∙107 | 1150 | 97
С4H8 (бутилен) | 9.81∙105 | 0.336 | 1.51∙107 | 1180 | 60
C4H6 (бутадиен) | 1.01∙106 | 0.296 | 1.47∙107 | 1140 | 71
C2H2 (ацетилен) | 8.76∙105 | 0.103 | 1.32∙107 | 1030 | 262
C4H4 (винилацетилен) | 1.05∙106 | 0.257 | 1.42∙107 | 1110 | 87
C6H6 (бензол) | 1.1∙106 | 0.414 | 1.45∙107 | 1130 | 42
Параметры лазера: W=0,8 Дж, τ=5 нс. Радиус фокусировки r=30 мкм. Плотность мишени N=2*1019 мол/см3
При использовании газовых углеводородных мишеней при указанных параметрах ЛПИ не получим увеличение температуры плазмы, необходимое для получения эмиссионных линий C-V высокой интенсивности в «водном окне прозрачности».

## Slide 20: Зависимости температуры плазмы от энергии лазера
При использовании лазера с небольшой энергией импульса (<~1Дж) больший нагрев плазмы достигается при использовании газовых мишеней малой плотности. Для лазеров с большой энергией импульса (>1Дж) необходимо использовать плотные газовые мишени.
Потери энергии через боковую стенку ударной волны у плотных газовых мишеней существенно меньше!

## Slide 21: Сравнение линз с диаметром фокусного пятна 60 и 30 мкм
При использовании линзы d=60 мкм, Emax~240эВ при N~1020 ат/см3. При N=6∙1019 ат/см3 E≈224 эВ.
При использовании линзы d=30мкм, Emax~350эВ при N~2∙1020 ат/см3. При N=6∙1019 ат/см3 E≈290 эВ.
Для образования ионов углерода C-V потенциал ионизации ~392 эВ. Для образования иона O-VII потенциал ионизации ~740эВ.
При использовании линзы d=30 мкм, вероятнее всего, будут наблюдаться эмиссионные линии тех же ионов, что и для линзы d=60 мкм.
CO2

## Slide 22: Оценки температуры плазмы для ps лазера
Газ: CO2
Энергия импульса: 0,8 Дж
Диаметр фокусного пятна: 60мкм
При τ=5 нс, Emax≈240 эВ.
При τ=300 пс, Emax≈850 эВ
Потенциал ионизации C-VI: 490 эВ
Потенциал ионизации O-VII: 740 эВ

## Slide 23: Выводы
Для описания плазмы в зоне лазерной искры применена модель «световой детонации». Результаты расчётов качественно согласуются с экспериментом.
Основные процессы препятствующие нагреву плазмы – формирование детонационной волны и потери энергии через боковую поверхность детонационной волны
Распространение детонационной волны существенно влияет на формирование плазменного облака в зоне лазерной искры. Данный процесс препятствует увеличению температуры плазмы!
Используя модель «световой детонации» можно сделать оценку параметров плазмы в зоне лазерной искры при использовании газовых мишеней и лазеров с ns длительностью импульса.
Для выбранных параметров лазерно-плазменного источника (энергия лазера, длительность импульса, радиус фокусного пятна) существует оптимальная плотность газовой мишени, при которой достигается наибольшая температура плазмы
При использовании наносекундных лазеров и газоструйных мишеней температура плазмы недостаточна для наблюдения интенсивных линий ионов C-V и С-VI в водном окне прозрачности
Показано, что возможно получить значительное увеличение температуры плазмы при использовании пикосекундного лазера

## Slide 24: Перспективы продолжения работы
Проведение оценок параметров плазмы для кластерных мишеней на основании модели «световой детонации»
Проведение оценок параметров лазерной плазмы при использовании в качестве мишеней скачков уплотнения
Обобщение модели на случай жидкостных мишеней. Согласно литературе при использовании жидкостных мишеней в ЛПИ можно получить значительно более высокую температуру плазмы в зоне искры.

## Slide 25: Спасибо за внимание!