## Slide 1: Формирование лазерной искры в газоструйных мишенях
Институт физики микроструктур РАН
Нижний Новгород, 2024.
Выполнил: аспирант 4 года обучения
Перекалов Александр Алексеевич
Научный руководитель:
к.ф.-м.н. Нечай Андрей Николаевич

## Slide 2: План доклада
Основные физические процессы происходящие при формировании лазерной искры
Методика проведения численных оценок параметров лазерной искры
Экспериментальное наблюдение лазерной искры на длине волны 11,25 нм
Заключение

## Slide 3: Основные физические процессы происходящие при формировании лазерной искры
Многофотонная ионизация атомов газа
Образование электронной лавины (возникновения пробоя)
Поглощение лазерного излучения плазмой с высоким зарядовым числом и её нагрев
Движение поглощающего слоя навстречу лазерному лучу
Рекомбинация плазмы
Формирование эмиссионного излучения в широком спектральном диапазоне
Фотография лазерной искры в видимом
диапазоне

## Slide 4: Многофотонная ионизация атомов газа
Основной механизм образования первичного пробоя под воздействием мощного потока ИК излучения - многоквантовый (многофотонный) фотоэффект.
Эффект пороговый
Условие возникновения: >I, где I – потенциал ионизации
Вероятность фотоэффекта: P~E2a , Е-напряженность электрического поля, а – число, зависящее от рода газа.
Необходимо поле E ≳ 107В/см
При увеличении плотности газа значения поля пробоя уменьшается!
Схема опытов по определению вероятности многофотонной ионизации. 1 – рубиновый лазер, 2 – полупрозрачное зеркало, 3 – линза, 4 – область фокуса, 5 – линии электрического поля, 6 – коллектор, 7 –фильтр, 8 – линза, 9 – микрообъектив, 10- пленка
Райзер Ю. П. Лазерная искра и распространение разрядов. – М.: Наука, 1974. – 308с.

## Slide 5: Формирование пробоя
Для атома Ar: I=15,8 эВ (энергия кванта Nd:YaG лазера 1,165 эВ) N=14
Для атома He: I=24,6 эВ, N=22
Пробой может наблюдаться и при полях несколько меньших, чем пороговое
Причины: ионизация примесных атомов в газе и неравномерное распределение поля в области фокусировки (небольшие области с локальным большим значением поля)
Зельдович Б., Райзер Ю. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. – Наука, 1966.
Зависимость пробивающего поля от давления газа (рубиновый лазер λ=694.3нм, W=1Дж, τ=30нс)

## Slide 6: Образование электронной лавины
Скорость нарастания энергии электрона в переменном электрическом поле можно оценить по формуле:
где E –энергия электрона, - эффективная частота соударений электрона с нейтральным атомом,
ε2 – средний квадрат напряженности поля, m – масса электрона, M – масса атома, – частота поля
Если E>I, где I – потенциал ионизации атома, то при столкновении происходит ионизация атома
Для облучения гелия рубиновым лазером:
I=24,6 эВ
h
P= 1 атм
τ=30 нс
Число вторичных электронов N≈107
При увеличении p до 2 атм, получим N≈1014
Образование лавины имеет пороговую зависимость от плотности газа и напряженности поля
В данной модели не учитываются потери энергии на возбуждение атомов электронами
Не учитывается возможный диффузионный уход электронов из области взаимодействия с полем
Образование лавины – быстрый процесс!

## Slide 7: Поглощение лазерного излучения плазмой
Z
S0
В области вблизи фокуса газ сильно ионизован за счёт электронной лавины. Происходит активное поглощение излучения в слое толщиной:
где T – температура плазмы [K], – энергия кванта лазерного излучения [эВ], Z – эффективное зарядовое число, N – плотность мишени[см-3], g – фактор Гаунта.

## Slide 8: Перемещение поглощающей зоны навстречу лазерному лучу
Формирование «волны пробоя»
При использовании мощных лазерных импульсов, пробой происходит не только в фокусном пятне, но и в более широких частях «светового конуса», но с некоторым запаздыванием
Формирование ударной волны
Резко нагретый газ в фокусном пятне нагревается и расширяется, формируется ударная волна(волна плотности)
Волна электронной плотности
Ионизация излучением, выходящим из высокотемпературной области
Поглощающий слой ионизован и излучает кванты ионизирующего излучения. Кванты ионизуют газ перед слоем поглощения, таким образом этот газ начинает поглощать излучение лазера.
где D – скорость движения «волны пробоя»,
r0 – диаметр фокусного пятна, α – угол раскрыва светового конуса, - время начала первичного пробоя
где - начальная плотность газа, D – скорость движения ударной волны, ε – удельная внутренняя энергия газа после поглощения энергии излучения, G – поток энергии излучения
Подробное описание механизма сложное, скорость близка к скорости распространения ударной волны [1].
1) Зельдович Б., Райзер Ю. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. – Наука, 1966.
Поглощающий слой движется с самой большой из скоростей!

## Slide 9: Распространение ударной волны
S0 – световой поток излучения лазера, D – скорость распространения плазменного фронта, a – скорость движения плазменного фронта в боковых направлениях, 2r – диаметр фокусного пятна, Δx – характерная толщина слоя, в котором происходит поглощение лазерного излучения. p, ρ, ε – давление, плотности и внутренняя энергия газа до плазменного фронта. p0, ρ0, ε0 – давление плотность и внутренняя энергия газа за плазменным фронтом.
a
a
2r
Δx
S0
D
p, ρ, ε
p0, ρ0, ε0
Из-за поглощения квантов лазера плазма нагревается. Нагрев приводит к резкому росту давления и формированию ударной волны
Схема распространения ударной волны

## Slide 10: Ограничения на применение модели
Плазма считается термализованной
Мишень считается неограниченной (r>>rфок)
Мишень поглощает 100% энергии лазерного излучения
Не учитывается неоднородная плотность газовой струи
Не учитывается распределение электронов и ионов по энергиям
Не учитываются потери энергии плазмы на излучение

## Slide 11: Расчётная модель
Для описания плазмы в зоне разряда использовалась модель «световой детонации»:
(1)
(2)
где D – скорость детонационной волны в м/с, Е – плотность энергии плазмы в Дж/кг, S0 – падающий световой поток от лазера в Дж/м2∙с, ρ0 – плотность газа в кг/м3, γ=1.66 – показатель адиабаты для плазмы, δ – показывает какая часть энергии тратится на распространение детонационной волны
(3)
где a – скорость вытекания газа через боковые стенки цилиндрической детонационной волны, r – радиус фокусного пятна в м, Δх – характерная толщина слоя, в котором происходит поглощение лазерного излучения в м.
Райзер Ю. П. Лазерная искра и распространение разрядов. – М.: Наука, 1974. – 308с.

## Slide 12: Расчётная модель
Величина определяется средней длиной свободного пробега лазерного излучения в плазме .
(4)
где Z - среднее зарядовое число, N – плотность исходных атомов газа в 1/см3, Т – температура плазмы в зоне разряда, - энергия кванта лазерного излучения в эв, g – фактор Гаунта.
Зная плотность энергии плазмы, образовавшейся в зоне разряда, её температуру можно оценить по формуле (5):
(5)
где Е – плотность энергии плазмы, рассчитанная по формуле (2), M – масса атома в а.е.м., k – постоянная Больцмана, Z – среднее зарядовое число, I∑ – суммарный потенциал ионизации.
Характерный размер излучающей области (минимальная оценка) в мкм вычислялся по формуле (6):
(6)
где D – скорость детонационной волны [м/c], τ – длительность лазерного импульса [c]

## Slide 13: Методика проведения оценок
Эмиссионные спектры углекислоты
при давлении 25 бар
Масса молекулы газа: табличное значение М=44
Коэффициент поглощения: определяем экспериментально α=42% (при давлении 25 бар)
Плотность атомов газа: табличные значения N=3,7*1019 мол/см3
Потенциал ионизации: табличное значение Iсумм=∑I =3,03*10-9 эрг
Среднее зарядовое число: определяем по эмиссионным спектрам =5

## Slide 14: Качественный вид зависимостей температуры плазмы от параметров источника
Зависимость температуры плазмы
от плотности мишени
Зависимость температуры плазмы
от энергии лазерного импульса

## Slide 15: Оценки численных значений параметров лазерной искры
Зависимость температуры плазмы от давления при E=0,8 Дж
Зависимость температуры плазмы от энергии импульса при р=10бар
При увеличении энергии температура плазмы увеличивается для всех газов-мишеней. Зависимости температуры
плазмы от давления на входе в сопло для разных газов отличаются!

## Slide 16: Оценки численных значений параметров лазерной искры
При увеличении давления на входе в сопло длина разряда для инертных газов увеличивается,
а для молекулярных уменьшается. При увеличении энергии лазерного импульса для разряда увеличивается для всех газов

## Slide 17
Сферический Объектив Шварцшильда, NA = 0.03, увеличение X5.
L1=364
204.3
L2=1000
M1
М2
ЛПИ
Детектор
М1 И М2 сферические МРЗ:
M1: R=405,5 мм и d=46 мм
M2: R=227 мм и d=12 мм
Оптическая схема ЭУФ микроскопа с пятикратным увеличением

## Slide 18: Микроскоп для наблюдения лазерной искры В ЭУФ диапазоне
1 – регулировочный сильфон, 2 – входной пленочный фильтр, 3 – корпус объектива Шварцшильда, 4 – выходной пленочный фильтр, 5 – узел детектора
Характеристики прибора:
Рабочая длина волны: 11,25 нм
Увеличение: 5 крат
Поле зрения: 2,6*2,6 мм
Пространственное разрешение: ≈4 мкм

## Slide 19
Многослойные рентгеновские зеркала и фильтры
Зависимость коэффициента отражения МРЗ от длины волны
под рабочим углом
Использовались МРЗ на основе Mo/Be
M1: период 5,66 нм (Mo-2,3 нм / Be-3,36 нм), число периодов 100
М2: период 5,65 нм (Mo-2,3 нм / Be-3,35 нм), число периодов 100
Структура используемых фильтров:
MoSi2 - 3 нм, 37 * (Mo - 2 нм/Be - 2 нм) слой Mo – 2 нм, MoSi2 - 3 нм.
Зависимость коэффициента пропускания Mo/Be от длины волны

## Slide 20: Сравнение с другими работами
Параметры эксперимента:
Мишень: газ Xe
Давление: 10 бар
Длина волны: 13 нм
Лазер: Nd:YaG, 3нс, 0,5 Дж, 7*1012 Вт/см2
Детектор: pinhole CCD camera
Параметры эксперимента:
Мишень: газ Xe
Давление: 10 бар
Длина волны: 18 нм
Лазер: Nd:YaG, 6нс, 0,4 Дж
Детектор: фокусирующее апериодическое МРЗ +пропускающая дифракционная решетка
Kranzusch S., Mann K. Spectral characterization of EUV radiation emitted from a laser-irradiated gas puff target //Optics communications. – 2001. – Т. 200. – №. 1-6. – С. 223-230.
Капралов В. Г. и др. Безосколочный источник мягкого рентгеновского излучения на основе импульсной струи ксенона, возбуждаемый излучением неодимового лазера //Квантовая электроника. – 2002. – Т. 32. – №. 2. – С. 149-154.
Размер лазерной искры: 900*90 мкм
Размер лазерной искры: 650*220 мкм

## Slide 21: Изображения лазерной искры
5 бар
10 бар
Параметры экспериментов:
Газ: Kr
Энергия импульса: 0,8Дж
Длительность импульса: 4,5 нс
Частота импульсов: 10 Гц
Длительность газового импульса: 300 мкс
Получены изображения лазерной искры на длине волны 11,25 нм!

## Slide 22: Профили интенсивности излучения искры
При увеличении давления газа длина искры значительно увеличивается, при этом поперечный размер почти не изменяется!

## Slide 23: Зависимости размеров искры от давления газа и энергии лазерного импульса
Параметры эксперимента:
Газ: Ar
Длительность лазерного импульса: 4,5 нс
Частота импульсов: 10 Гц
Длительность газового импульса: 300 мкс

## Slide 24: Сравнение результатов расчета с экспериментом
Сравнение зависимостей длины искры от давления
для криптона при E=0,8 Дж
Сравнение зависимостей длины искры от давления
для аргона при E=0,8 Дж
Результаты расчетов качественно согласуются с экспериментом. Основная причина количественных отличий в погрешности определения концентрации частиц!

## Slide 25: Заключение
1) Основные физические процессы происходящие при формировании лазерной искры в газовых струях: многофотонная ионизация, образование электронной лавины, поглощение лазерной энергии плазмой и движение поглощающего слоя
2) Механизм, обеспечивающий наиболее быстрое распространение поглощающего слоя для большей части газоструйных мишеней – формирование ударной волны
3) Проведена оценка численных значений параметров лазерной искры в газоструйных мишенях
4) Получены изображения лазерной искры на длине волны 11,25 нм и исследованы зависимости размеров искры от давления газа и энергии лазерного импульса
5) Получено качественное соответствие результатов численных оценок и экспериментов

## Slide 26: Спасибо за внимание!